## Slide 1: Como iniciar e manter a ventilação mecânica na criança?
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 - DF
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM URGÊNCIAS
Dr Abdias – UTI Ped – HBDF -

## Slide 2: Como iniciar e manter a ventilação mecânica na criança?

## Slide 3: Parâmetros iniciais de ventilação
uma definição precisa de como regular o ventilador mecânico para cada tipo de paciente é impossível
Os parâmetros dependem:
  nível de interação entre o paciente e o ventilador
  mecanismo fisiopatológico de base
  a mecânica pulmonar que se apresenta

## Slide 4: Qual a melhor modalidade para se iniciar a ventilação?
Controverso
Inicialmente o suporte ventilatório deve ser total para satisfazer o “drive” ventilatório do paciente
Sedação para promover sincronia da respiração do paciente com o ventilador
Assistida/controlada ou SIMV
Pressão controlada

## Slide 5: Níveis de volume corrente e pressão
Pressão de platô idealmente não deveria ultrapassar 35 cmH2O
VC de 4 a 12 ml/kg com base nas alterações de complacência e resistência (mecanismo fisiopatológico)
Os níveis de pressão deveriam ser regulados para se fornecer o volume corrente adequado ou expansibilidade torácica

## Slide 6: Volume Corrente Inicial
CONDIÇÃO FISIOPATOLÓGICA | VOLUME CORRENTE
Mecânica pulmonar normal | 10-12 ml/ kg
Doença pulmonar restritiva (baixa complacência) | 4-8 ml/kg
Doença pulmonar obstrutiva | 8-12 ml/kg
Obs: Ventiladores que compensam automaticamente o volume
de compressão do circuito necessitam volumes correntes menores

## Slide 7: Fluxo
Padrão
  Desacelerante – melhora distribuição do volume corrente
Valor
  livre
  3 a 4x Volume Minuto

## Slide 8: Freqüência Respiratória/Tempo Inspiratório/ Rel I:E
100
80
60
40
20
1 2 3 4 5
Constante de Tempo
% Alteração
na Pressão

## Slide 9: Freqüência Respiratória/Tempo Inspiratório/ Rel I:E
Idade/Doença | FR | Tinsp | Relação I:E
1m - 2 anos | 25 - 30 | 0,5-0,7 seg | 1:2
2a – 7anos | 20 - 25 | 0,7-0,9 seg | 1:2
7a – 18 anos | 15 - 20 | 0,8-1,2 seg | 1:2
Doença Obstrutiva | baixa | Nl ou alto | 1:3; 1:4
Doença Restritiva | normal | Nl ou alto | 1:1; 1:2

## Slide 10
F
P
Ventilador
Paciente

## Slide 11: Fluxo
Padrão
  Desacelerante – melhora distribuição do volume corrente
Valor
  livre
  3 a 4x Volume Minuto

## Slide 12: FiO2 e PEEP
FiO2 = 100 % inicialmente, reduzindo com oximetria de pulso
PEEP = 5 cm H2O
  Reduzir perda da capacidade residual funcional associada a via aérea artificial
  Prevenir atelectasias
  Maior em patologias restritivas

## Slide 13
VM em patologias com baixa complacência e dificuldade de oxigenação
Pico inspiratório de Pressão | < 35 cmH2O
Volume Corrente | 4 – 8 ml/ kg
PEEP | > 8cmH2O
Tempo Inspiratório | normal ou aumentado
Relação I:E | 1:2 ; 1:1
FR | normal
FiO2 | <60%

## Slide 14: VM em patologias com aumento de resistência
Pico inspiratório de Pressão | < 35-40 cmH2O
Volume Corrente | 8 - 12 ml/ kg
PEEP | > 5 cmH2O
Tempo Inspiratório | normal ou aumentado
Relação I:E | 1:3 ; 1:4
FR | baixa
FiO2 | < 60%